## Slide 1
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων
Διδάσκοντες: Γιώργος Σταμούλης
Χρήστος Σωτηρίου
Ώρες Γραφείου: Τετάρτη 13-15
Πέμπτη 11-12

## Slide 2
Διαλέξεις: Πέμπτη 08:00 – 11:00
Εργαστήρια: Όπως έχουν ανακοινωθεί
Συγγράμματα:
  Ψηφιακή Σχεδίαση μετάφραση του Digital Design του M. Morris Mano.
  Σημειώσεις.
  Οδηγίες εργαστηριακών ασκήσεων.

## Slide 3: Σκοπός του μαθήματος
Το μάθημα αυτό σκοπό έχει να μεταδώσει τις αρχές της λειτουργίας των ψηφιακών κυκλωμάτων και να παρουσιάσει βασικές δομές που χρησιμοποιούνται στη λογική σχεδίαση
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος στόχος είναι να έχετε αποκτήσει ευχέρεια στη δυαδική λογική και στις βασικές δομές της λογικής σχεδίασης

## Slide 4: Περιγραφή του μαθήματος
Η ύλη περιλαμβάνει:
  Εισαγωγή στη άλγεβρα Boole
  Βασικές συνδυαστικές και ακολουθιακές δομές
  Υποσυστήματα
Θα ακολουθήσουμε το σύγγραμμα:
  Κώδικες και άλγεβρα Boole
  Συνδυαστική λογική
  Ακολουθιακή λογική
  Αλγοριθμικές μηχανές καταστάσεων

## Slide 5: Βαθμολόγηση
8 σετ ασκήσεων 10%
Εργαστηριακές ασκήσεις 20%
Πρόοδοι 20%
Τελικό διαγώνισμα 50%
Προϋπόθεση για επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος είναι βαθμός >2.9 στην πρόοδο και >4.9 στις εργαστηριακές ασκήσεις και το τελικό διαγώνισμα

## Slide 6: Σετ ασκήσεων
Θα δοθούν 8 σετ ασκήσεων με 3 ή 4 ασκήσεις το καθένα. Οι ασκήσεις αυτές θα είναι πάνω στην ύλη που καλύπτεται και σκοπό έχουν την κατανόηση βασικών εννοιών.

## Slide 7
Εισαγωγή στα ψηφιακά

## Slide 8: Δυαδικοί αριθμοί
Μια γενική αναπαράσταση ενός αριθμού είναι:
an.rn+an-1.rn-1+...+a2.r2+a1.r+a0+a-1.r-1+...+a-m.r-m
όπου ai είναι οι συντελεστές και r είναι η βάση
π.χ. ο αριθμός 26.75 περιγράφεται ως:
2x10 + 6 + 7x10-1 + 5x10-2
αλλά και ως:
1x24 + 1x23 + 0x22 + 1x21 + 0x20 + 1x2-1+ 1x2-2

## Slide 9
Δεκαδικό Δυαδικό Οκταδικό Δεκαεξαδικό
00 0000 00 0
01 0001 01 1
02 0010 02 2
03 0011 03 3
04 0100 04 4
05 0101 05 5
06 0110 06 6
07 0111 07 7
08 1000 10 8
09 1001 11 9
10 1010 12 Α
11 1011 13 Β
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F

## Slide 10: Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς
πρόσθεση
101101
+ 100111
1010100
αφαίρεση
101101
- 100111
000110
πολλαπλασιασμός
1011
x 101
1011
0000
1011
110111

## Slide 11: Μετατροπή βάσης αριθμού
ακέραιος υπόλοιπο
41
20 1
10 0
5 0
2 1
1 0
0 1
=101001

## Slide 12: Μετατροπή βάσης αριθμού
κλάσμα ακέραιο μέρος
0.6875 1
0.3750 0
0.7500 1
0.5000 1
=.1011

## Slide 13: Μετατροπή από δυαδικό σε οκταδικό
001110011101
1 6 3 5

## Slide 14: Μετατροπή από δυαδικό σε δεκαεξαδικό
001110011101
3 9 D

## Slide 15: Συμπληρώματα
Ως προς r-1 (βάση-1) είναι rn-1-N
  με βάση το 10 έχουμε συμπλήρωμα προς 9 π.χ. το συμπλήρωμα ως προς 9 του 245 είναι το 754
Ως προς r (βάση) είναι rn-N
  με βάση το 10 έχουμε συμπλήρωμα προς 10 π.χ. το συμπλήρωμα ως προς 10 του 245 είναι το 755

## Slide 16: Χρησιμεύει στην αφαίρεση
Προσθέτουμε στο μειωτέο το συμπλήρωμα ως προς r του αφαιρετέου
Αν ΜΝ το άθροισμα θα έχει τελικό κρατούμενο το οποίο αγνοούμε
Αν Μ<Ν τότε το αποτέλεσμα είναι το συμπλήρωμα προς r του Μ-Ν

## Slide 17: Παράδειγμα
Ας δοκιμάσουμε το 76 - 23
Το συμπλήρωμα ως προς 10 του 23 είναι 77
Υπολογίζουμε το 76 + 77 = 153
Αγνοούμε το κρατούμενο 153
Το τελικό αποτέλεσμα είναι 53

## Slide 18: Παράδειγμα
Ας δοκιμάσουμε τώρα το 23 - 76
Το συμπλήρωμα ως προς 10 του 76 είναι 24
Υπολογίζουμε το 23 + 24 = 47
Δεν υπάρχει κρατούμενο άρα υπολογίζουμε το συμπλήρωμα ως προς 10 του 47
Το τελικό αποτέλεσμα είναι -53

## Slide 19: Παράδειγμα με δυαδικούς
78=1001110 23=0010111
78 1001110
+23 +0010111
101 1100101

## Slide 20: Παράδειγμα με δυαδικούς
78=1001110 23=0010111
Συμπλήρωμα ως προς 2 του 23=1101001
78 1001110
-23 +1101001
10110111

## Slide 21: Παράδειγμα με δυαδικούς
78=1001110 23=0010111
Συμπλήρωμα ως προς 2 του 23=1101001
78 1001110
-23 +1101001
10110111
55 0110111

## Slide 22: Παράδειγμα με δυαδικούς
78=1001110 23=0010111
Συμπλήρωμα ως προς 2 του 78=0110010
23 0010111
-78 +0110010
1001001
-55 -0110111

## Slide 23: Προσημασμένοι δυαδικοί αριθμοί
Απεικόνιση προσημασμένου μέτρου
  το πρώτο ψηφίο δείχνει το πρόσημο και τα υπόλοιπα την απόλυτη τιμή
Απεικόνιση προσημασμένου συμπληρώματος ως προς 2
  πιο φιλική αναπαράσταση για δυαδικές πράξεις

## Slide 24: Συστήματα μικτής βάσης
Είναι συστήματα όπου κάθε ψηφίο δεν εκφράζει δυνάμεις του ίδιου αριθμού (βάσης).
Παράδειγμα: (χρόνια, μήνες, ημέρες, ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα)
(48,3,22,0,15,30)

## Slide 25: Συστήματα αρνητικής βάσης
Είναι συστήματα στα οποία η βάση είναι αρνητικός αριθμός π.χ. -2 (negbinary).
Οι μετατροπές γίνονται όπως και σε συστήματα με θετική βάση.

## Slide 26: Οι αριθμοί από 1-10 σε negbinary
δεκαδικοί δυαδικοί negbinary
0 0000 00000
1 0001 00001
2 0010 00110
3 0011 00111
4 0100 00100
5 0101 00101
6 0110 11010
7 0111 11011
8 1000 11000
9 1001 11001
10 1010 11110

## Slide 27: Δυαδικοί κώδικες
Δεκαδικοί κώδικες
  BCD (8421)
  excess-3
  84-2-1
  2421
  5043210
αυτοσυμπληρωματικοί

## Slide 28
Δεκαδικό BCD Excess-3 84-2-1
00 0000 0011 0000
01 0001 0100 0111
02 0010 0101 0110
03 0011 0110 0101
04 0100 0111 0100
05 0101 1000 1011
06 0110 1001 1010
07 0111 1010 1001
08 1000 1011 1000
09 1001 1100 1111

## Slide 29
Δεκαδικό BCD Biquinary 2421
00 0000 0100001 0000
01 0001 0100010 0111
02 0010 0100100 0110
03 0011 0101000 0101
04 0100 0110000 0100
05 0101 1000001 1011
06 0110 1000010 1010
07 0111 1000100 1001
08 1000 1001000 1000
09 1001 1010000 1111

## Slide 30: Δυαδικοί κώδικες
Κώδικες ανίχνευσης σφαλμάτων
  bit ισοτιμίας
  κώδικας 5043210 (biquinary)
Κώδικας Gray
Αλφαριθμητικοί κώδικες
  American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
  Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)

## Slide 31
Δεκαδικό Δυαδικό άρτια ισοτιμία περιττή ισοτιμία
00 0000 0 1
01 0001 1 0
02 0010 1 0
03 0011 0 1
04 0100 1 0
05 0101 0 1
06 0110 0 1
07 0111 1 0
08 1000 1 0
09 1001 0 1
10 1010 0 1
11 1011 1 0
12 1100 0 1
13 1101 1 0
14 1110 1 0
15 1111 0 1

## Slide 32
Δεκαδικό Δυαδικό Gray
00 0000 0000
01 0001 0001
02 0010 0011
03 0011 0010
04 0100 0110
05 0101 0111
06 0110 0101
07 0111 0100
08 1000 1100
09 1001 1101
10 1010 1111
11 1011 1110
12 1100 1010
13 1101 1011
14 1110 1001
15 1111 1000

## Slide 33: Υλοποίηση κώδικα Gray
1 0 0 1
1 1 0 1

## Slide 34: Υλοποίηση κώδικα Gray
1 0 0 1
1 1 0 1

## Slide 35: Υλοποίηση κώδικα Gray
1 0 0 1
1 1 0 1

## Slide 36: Υλοποίηση κώδικα Gray
1 0 0 1
1 1 0 1
0

## Slide 37: Υλοποίηση κώδικα Gray
1 0 0 1
1 1 0 1
0

## Slide 38: Υλοποίηση κώδικα Gray
1 0 0 1
1 1 0 1
0

## Slide 39: Υλοποίηση κώδικα Gray
1 0 0 1
1 1 0 1
0

## Slide 40: Υλοποίηση κώδικα Gray
1 0 0 1
1 1 0 1
0

## Slide 41: Δυαδική λογική
ΚΑΙ (AND)
H (ΟR)
ΟΧΙ (NOT)
x y AND (x·y) OR (x+y) NOT (x’)
0 0 0 0 1
0 1 0 1 1
1 0 0 1 0
1 1 1 1 0

## Slide 42: Πύλη ΚΑΙ (AND)
x
y
F=x·y
x y F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

## Slide 43: Πύλη Ή (OR)
x
y
F=x+y
x y F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1

## Slide 44: Πύλη ΟΧΙ (ΝΟΤ)
x
F=x’
x F
0 1
1 0

## Slide 45: Πύλη ΟΧΙ-ΚΑΙ (ΝAND)
x
y
F=x·y
x y F
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

## Slide 46: Πύλη ΟΥΤΕ (NOR)
x
y
F=x+y
x y F
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

## Slide 47: Πύλη EXCLUSIVE-OR (XOR)
x
y
F=xy
x y F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0

## Slide 48: Άλλες πύλες
x
z
F=x·y ·z
y
x
z
F=x+y+z
y

## Slide 49: Universal gate
Με τις πύλες NAND ή NOR δύο εισόδων μπορούμε να υλοποιήσουμε οποιαδήποτε άλλη πύλη
x
1
F=x
x
x
F=x