## Slide 1: Λογική προσομοίωση
και πώς χρησιμοιποιείται στην επιβεβαίωση κυκλωμάτων

## Slide 2: Λογική προσομοίωση
είσοδοι
και
έλεγχος
αποτελέσματα
εσωτερικό
μοντέλο
πρόγραμμα
προσομοίωσης

## Slide 3: Προσομοίωση για επιβεβαίωση
σωστή λειτουργία ανεξάρτητα από τις αρχικές συνθήκες
ευαισθησία σε μικρές μεταβολές της καθυστέρησης
απουσία
  κρίσιμων διαφορών χρονισμού
  ταλαντώσεων
  «μη νόμιμων» διανυσμάτων εισόδου
  καταστάσεις από τις οποίες δεν μπορεί να βγει το σύστημα
Συγκρίνουμε την έξοδο της προσομοίωσης με το επιθυμητό αποτέλεσμα από την περιγραφή του συστήματος

## Slide 4: Άλλες εφαρμογές
Ανάλυση σχεδιαστικών επιλογών
  για τη βελτίωση της απόδοσης και του κόστους
Ανάλυση προτεινομένων αλλαγών
  επιβεβαίωση λειτουργικότητας
  απουσία παρενεργειών
Documentation
  δημιουργία διαγραμμάτων χρονισμού
  κτλ

## Slide 5: Πλεονεκτήματα προσομοίωσης
έλεγχος λανθασμένων καταστάσεων
  π.χ. συγκρούσεις διαύλου
εύκολη αλλαγή των παραμέτρων του μοντέλου για έλεγχο της χειρότερης κατάστασης
έλεγχος ενδιαμέσων και εσωτερικών καταστάσεων και όχι μόνο των εξόδων
εκκίνηση από οποιαδήποτε αρχική κατάσταση
ακριβής έλεγχος χρονισμού ασύγχρονων γεγονότων
  interrupts
αυτοματοποιημένο περιβάλλον ελέγχου

## Slide 6: Προβλήματα επιβεβαίωσης με προσομοίωση
Πώς δημιουργούμε τις ακολουθίες εισόδου;
  έλεγχος για σχεδιαστικά σφάλματα
  έλεγχος για κατασκευαστικά σφάλματα
Πώς επιβεβαιώνουμε ότι τα αποτελέσματα είναι σωστά;
Πόσο καλά είναι τα διανύσματα εισόδου;
  Πόσο ολοκληρωμένη είναι η διαδικασία ελέγχου;
    η επιβεβαίωση ισχύει μόνο για τις ακολουθίες που ελέγχθηκαν
    δεν γνωρίζουμε ποιο ποσοστό του χώρου σχεδίασης καλύπτουμε με τους ελέγχους που εφαρμόζουμε

## Slide 7: Είδη προσομοίωσης
compiler-driven/compiled simulation
  τα μοντέλα είναι μεταγλωττισμένος κώδικας που προέρχεται από:
    λειτουργικά μοντέλα σε κάποια γλώσσα προγραμματισμού
    μοντέλα σε κάποια γλώσσα HDL
    δομική περιγραφή του κυκλώματος
event-driven simulation
  απαραίτητη η δομική περιγραφή του κυκλώματος
  η προσομοίωση οδηγείται από τα γεγονότα (events) που συμβαίνουν στο κύκλωμα ξεκινώντας από τις εισόδους του

## Slide 8: Είδη προσομοίωσης
register-level simulation
functional-level simulation
gate-level simulation
transistor-level simulation
  circuit-level simulation
  timing simulation
  switch-level timing simulation
  switch-level simulation
mixed-level simulation

## Slide 9: Η απροσδιόριστη λογική τιμή
0
1
u
0
0
0
0
1
u
0
u
u
0
1
u
AND
0
1
u
0
1
u
1
1
1
u
1
u
0
1
u
OR
1
0
u
0
1
u
NOT

## Slide 10: Δεν λειτουργεί πάντα σωστά
1
0
u
u
u
u

## Slide 11: Δεν λειτουργεί πάντα σωστά
1
0
u
u
u
u
1

## Slide 12: Άλλο ένα παράδειγμα με u και u’
u’
Q
Q’
Q
Q’
u
u’
u
0

## Slide 13: Όχι και τόσο βολικές λύσεις
Exhaustive enumeration
  Δουλεύει όταν η απαρίθμηση είναι μικρή
  Δεν δουλεύει σε μεγάλα κυκλώματα
Διακριτές μεταβλητές για κάθε u
  μεγάλη αύξηση των μεταβλητών
Μπορεί να σημαίνει ταλάντωση σε ένα ασύγχρονο κύκλωμα

## Slide 14: Compiled simulation
Q
D
CLK
A
B
Q
E
F

## Slide 15: Compiled simulation
LDA B
AND Q
INV
STA E
OR A
STA F
STA Q

## Slide 16: Compiled simulation
LDA B
AND Q
INV
STA E
OR A
STA F
STA Q
0 – 00
1 – 11
u – 01

## Slide 17: Compiled simulation
Τα ασύγχρονα κυκλώματα χρειάζονται καθυστερήσεις
Α
C
Β

## Slide 18: Compiled simulation
Τα ασύγχρονα κυκλώματα χρειάζονται καθυστερήσεις
Α
C
Β
Α
C
Β
delay

## Slide 19: Event-driven simulation
Advance simulation time
Determine current events
Update values
Propagate events
Evaluate activated elements
Schedule resulting events
done

## Slide 20: Event-driven simulation
Βασικά στοιχεία:
  κυκλωματικά μοντέλα και βιβλιοθήκες
    πύλες
    διασύνδεση
  Event-wheel
    κρατά την ακολουθία των γεγονότων
    επιτρέπει τον σωστό χρονισμό μέσα στον κύκλο
Πλεονεκτήματα
  ακρίβεια χρονισμού
  ασύγχρονα κυκλώματα
Μειονέκτημα – απόδοση και διαχείρηση δεδομένων

## Slide 21: Event-driven simulation
tp
tq
tr

## Slide 22: Περιγραφή καταστάσεως
Η κατάσταση αποθηκεύεται
  στην έξοδο της πύλης που οδηγεί
    λιγότερος χώρος στη μνήμη
  στην είσοδο της πύλης που οδηγείται
    μεγαλύτερη τοπικότητα
Ανάλογα με την ανάλυση έχουμε
  2 bit ανά κόμβο (3-valued logic)
  3 bit ανά κόμβο (6-valued logic)
  4 bit ανά κόμβο (8-valued logic)

## Slide 23: Cycle-based simulation
Βασικά στοιχεία:
  κυκλωματικά μοντέλα και βιβλιοθήκες
    πύλες
    διασύνδεση
  επίπεδα του κυκλώματος
Πλεονεκτήματα
  απόδοση
  διαχείρηση δεδομένων
Μειονεκτήματα
  ακρίβεια χρονισμού
  ασύγχρονα κυκλώματα

## Slide 25
level 1
level 2
level 3

## Slide 26: Event-driven simulation

## Slide 27
0
0
1
1
1
0

## Slide 28
0->1
0
1
1
1
0

## Slide 29
0->1
0
1
1
1
0

## Slide 30
1
0
1
1->0
1
0

## Slide 31
1
0
1
1->0
1
0

## Slide 32
1
0
1
0
1
0->1

## Slide 33
1
0
1
0
1
1

## Slide 34
1
0->1
1
0
1
1

## Slide 35
1
0->1
1
0
1
1

## Slide 36
1
1
1->0
0
1->0
1

## Slide 37
1
1
0
0->1
0->1
1

## Slide 38
1
1
0
1
1
1->0

## Slide 39
1
1
0
1
1
0

## Slide 40: Cycle-based simulation

## Slide 41
0
0
1
1
1
0

## Slide 42
0->1
0
1
1
1
0

## Slide 43
1
0
1
1->0
1
0

## Slide 44
1
0
1
0
1
0->1

## Slide 45
1
0
1
0
1
1

## Slide 46
1
0->1
1
0
1
1

## Slide 47
1
1
1->0
0
1
0

## Slide 48
1
1
0
0->1
1
0

## Slide 49
1
1
0
1
1
1->0

## Slide 50
1
1
0
1
1
0

## Slide 51: Άσκηση
Πότε η event-driven simulation είναι πιο γρήγορη από την cycle-based;
Θεωρήστε ότι ο υπολογισμός του αποτελέσματος είναι ένας κύκλος ρολογιού, ο υπολογισμός του επιπέδου ένας κύκλος ρολογιού, και η αναζήτηση του fanout μαζί με την ενημέρωση του time-wheel τρεις κύκλοι ρολογιού.