## Slide 1: Fault grading
fault coverage
  ποσοστό σφαλμάτων που καλύπτονται
defect coverage
  ποσοστό αστοχιών που καλύπτονται
DL = 1 – Y 1-d
DL : defect level
Y : yield
d : coverage

## Slide 2: Επιλογή διανυσμάτων με προσομοίωση
Αρχικά διανύσματα T
Fault coverage T
Επαρκούν;
Μετατροπή του Τ
Όχι
Ναι
Τέλος

## Slide 3: Διανύσματα κατευθυνόμενα από προσομοίωση
Επιλογή σφάλματος-στόχου
Δημιουργία ελέγχου για το σφάλμα
Προσομοίωση σφάλματος
Απαλοιφή ηλεγμένων σφαλμάτων
Τέλος

## Slide 4: Fault dictionaries
Αποθηκεύουμε τις αποκρίσεις όλων των σφαλμάτων για κάθε διάνυσμα της ακολουθίας ελέγχου
Χρησιμοποιούμε το fault dictionary για να αναγνωρίσουμε το σφάλμα

## Slide 5: Το κύκλωμα με σφάλματα
Προβλήματα χρονισμού που δεν υπάρχουν στο κανονικό κύκλωμα
Παρουσία ταλαντώσεων
Είσοδος σε απαγορευμένες καταστάσεις
Μη κανονική αρχικοποίηση του κυκλώματος
Ένα σφάλμα μπορεί να μετατρέψει ένα συνδυαστικό κύκλωμα σε ακολουθιακό ή ένα σύγχρονο σε ασύγχρονο

## Slide 6: Προσομοίωση σφαλμάτων
Ορισμός σφαλμάτων
  ορισμός του συνόλου των σφαλμάτων και αναγωγή τους σε κλάσεις ισοδυναμίας
Εισαγωγή σφαλμάτων
  επιλογή των σφαλμάτων για προσομοίωση και περιγραφή τους στις δομές δεδομένων του προσομοιωτή
Προσομοίωση της επίδρασης των σφαλμάτων στο κύκλωμα
Αναγνώριση των σφαλμάτων

## Slide 7: Παράλληλη προσομοίωση

## Slide 8: Παράλληλη προσομοίωση
0
1
2
3
29
30
31
κύκλωμα χωρίς σφάλμα
κυκλώματα με σφάλμα